10T自驱动无轨装取料机技术资料

# 1、总概述及基本数据

1.1设备名称： 10T自驱动无轨装取料机，型号供参考：DZW-5-10（Z）。

## 1.2设备用途：

自驱动无轨装取料机用于工件的装出炉工作，将工件从地面上抓取，放置到室式加热炉内进行加热；或者将加热好的工件从加热炉内取出，放置到压机上进行锻打。锻造完成后再将工件从压机上取走放置料场或重新回炉。

自驱动无轨装取料机采用轮式结构，可自由行走，机动灵活。设备由1人手动操控，性能稳定可靠，能够夹持坯料或锻件，实现车体行走及转向、钳杆平行升降、夹钳旋转、钳杆仰俯、夹钳夹持等5自由度动作，能够顺利完成物料的装出炉以及工序间的物料转运，适合在锻造等恶劣的环境工作。

### 1.3设备要求

轮式结构，可自由行走，机动灵活；

适合在锻造等恶劣环境工作，性能稳定可靠；

转弯半径小，能够原地360度旋转，即使在较狭小的空间也能方便的工作；

模块化设计，夹具更换方便，也方便维修；

动作灵敏，生产效率高；

# 2、设计工况及产品大纲

2.1配套加热炉情况

2.1.1加热炉类型：室式炉

2.1.2 加热炉尺寸：

室式炉

炉膛内径（最深内径4000mm）

炉门壁厚（约600mm）

炉台高度（约500mm）

炉膛有效宽度（2500-4000mm）

2.1.3 取/放料方式：两排、横放

2.1.4取放料描述

加热炉至旋转升降台、旋转升降台至落料区

2.2 工作节拍与工作制

2.2.1 单个动作循环时间：根据卖方常规物料转运时间。

2.2.2 工作制：16小时工作制/天

2.3 产品大纲

常用钢坯及半成品尺寸

| 钢种 | 钢锭类型 | 尺寸 | 开坯尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| H13 | 6.2T | 大头∮760，小头∮680，长度1600 | ∮600或方 |
| M2-1 | 3T | φ420-300×1150mm | ∮260或方 |
| 9Cr2MoV | 3T | φ710*φ610×1200-1600mm | ∮350或方 |
| 00Cr15Mn17N | 4.3T | 大头□600，小头□530，长度1.83m。 | ∮440或方 |
| 30Cr2Ni4MoV | 5.75T | □655*□543×1940 | □540 |
| 30Cr2Ni4MoV | 10T | ￠1120*￠790×1880 | □840 |
| 18CrNiMo7-6 | 9T | ￠1350（镦粗环） |  |

2.3.1钢坯尺寸数据：最大∮1150，最小∮150，常规尺寸：∮500-800，长度1200-3000mm

2.3.2锻造过程半成品尺寸数据：（∮150-850mm，长度1500-3500mm）

2.3.3产品尺寸数据：（∮120-800mm，常规∮250-500mm，长度4000-12000mm）

2.3.4特殊类异形锻件尺寸：（∮1350/∮1050）须用夹钳夹持

2.4产品材质及产品大纲

产品大纲

| 钢类 | 代表品种 | 产量 （年/吨） | 占比（%） | 应用领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合结钢 | 35-42CrMo、30CrMoA 18CrNiMo7-6 20CrMnTiH | 26400 | 49 | 汽车用钢、高铁齿轮、传动轴 |
| 塑料模具钢 | 718、P20 | 2400 | 4.4 | 塑料成型加工 |
| 热作模具钢 | H13、5CrNiMo、5CrMnMo | 7800 | 14.4 | 冲压、热锻模具 |
| 冷作模具钢 | D2、D3、DC53 | 5400 | 10 | 刃具加工 |
| 不锈钢 | 马氏体：1-4Cr13 奥氏体：201、304 | 7200 | 13.3 | 医疗手术刀具、涡轮叶片、餐具、家庭装饰、耐酸管道 |
| 无磁钻铤用 不锈钢 | 00Cr13Mn18N | 2400 | 4.4 | 石油开采 |
| 耐蚀、高温合金 | S31254、S31050、GH4169、GH2136 | 600 | 1.2 | 航空航天发动机单晶片 |
| 高速工具钢 | M2、M35、M40 | 1800 | 3.3 | 麻花钻、高温弹簧、铣刀 |
| 共计 |  | 54000 | 100 |  |

2.4.1产品重量：

∮300-600mm，5-10吨，成品产量占40%；

∮600-800mm，10吨，特殊异形锻件占10%；

∮200-400mm，3-5吨，开坯半成品占50%

坯料温度，最高1170℃/最低500℃

# 3、设备使用条件

3.1买方车间路面情况

路面为水泥平面或钢板平面

3.2工作介质

液压油：46#或68#抗磨液压油，NAS8级，买方负责。

柴油： 0#□   -10#□   -20#□   -30#□，买方负责。

润滑油：液体□半固体□，买方负责。

防冻液：买方负责。

# 4、技术参数表

| 序号 | 技术名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大载荷 | kN | 100 |  |
|  | 夹钳有效长度 | mm | 4000 | 可进炉部分长度 |
|  | 钳杆水平最低中心高 | mm | 1000 |  |
|  | 钳杆水平最高中心高 | mm | 3600 |  |
|  | 钳杆上下倾斜角度 | ° | 上方最大：10 |  |
|  |  | ° | 下方最大：10 | 可触地 |
|  | 整车外形尺寸 | 全长 | mm | 约9000 |
|  |  | 全宽 | mm | 约2900 |
|  |  | 全高 | mm | 约3500 |
|  | 夹钳夹料规格 | mm | Ø100～Ø1200 | 夹抱式，适用 于棒材、板材 |
|  | 夹钳夹料规格 | mm | Ø100～Ø1500 | 夹持式，适用环件 |
|  | 前轮（实心橡胶） | 个 | 4 |  |
|  | 后轮（实心橡胶） | 个 | 2 |  |
|  | 车体行走速度 | m/min | 0-160 |  |
|  | 夹钳旋转角度 | ° | 360 | 需在机车允许旋转扭矩范围内 |
|  | 夹钳旋转速度 | r/min | 5 |  |
|  | 钳杆最大升降速度 | mm/s | 0～150 |  |
|  | 垂直仰俯速度 | °/s | 0～3 |  |
|  | 机械臂（夹钳）开闭时间（全部张开到全部关闭） | sec. | 6 |  |
|  | 后转弯半径 | mm | 约4400 | 车体可原地360度回转 |
|  | 驾驶室 |  | 全封闭驾驶室 | 含车载空调 |
|  | 柴油机功率 | kW | 约140 |  |

# 5、主要配置表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家（仅供参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机 | 德国道依茨或同等进口知名品牌 | 排放要满足最新环保要求 |
| 2 | 主油泵 | 丹麦Danfoss/德国Rexroth/德国Linde |  |
| 3 | 行走液压马达 | 丹麦Danfoss/德国Rexroth |  |
| 4 | 回转液压马达 | 意大利SAI或同等进口知名品牌 |  |
| 5 | 液控多路阀 | 布赫或同等进口知名品牌 |  |
| 6 | 油缸密封 | Parker/Hallite或同等进口知名品牌 |  |
| 7 | 回转支承 | 国产知名品牌 |  |
| 8 | 低压电气 | SIEMENS/施耐德 |  |
| 9 | 蓄能器 | 国产知名品牌 |  |

# 6、技术描述

### 6.1整体结构：

该自驱动无轨装取料机采用柴油发动机液力传动，后轮驱动和转向，前轮制动，具有稳定性好、转弯半径小、机动灵活等优点。采用模块化设计，更换/维修快捷、方便。钳杆升降采用平行四联杆机构，可实现平行升降和仰俯。钳杆最低水平中心高度低，且活动范围大。钳杆仰俯角度大，可以从地面夹持工件，也可以用来堆料和装卸车。在设计中，将液压元件安装位置尽可能远离热源或加以有效的防护，以延长使用寿命。

### 6.2车体行走及转向：

车体框架采用优质钢板焊接，并进行退火有效消除焊接应力；

框架采用“П”型设计，所以钳杆中心能够下降到很低的位置，可从地面捡拾掉落工件；

柴油机油箱和液压油油箱分别设置在车体框架内，即节省空间，使结构更加紧凑，同时又增加了设备的稳定性。

行走机构由4套钢质+橡胶车轮组成，车体前部左、右各1套，便于承载；车体后部中心两套，主要用于控制车体行走方向；

前轮制动：在车体的两个前轮上分别装有标准刹车制动装置；

车体转向：在后轮回转盘上装有一个回转支承，采用液压马达带动回转小齿轮转动，从而带动回转盘及后轮转向，能够实现车体行走时的转弯。

车轮均采用钢制轮毂，表面挂上一层很厚的耐磨橡胶，并加有隔热防护罩。

### 6.3钳杆平行升降：

钳杆的平行升降由平行四连杆机构实现；

通过两个左右对称安装的液压油缸驱动四连杆机构；

平行升降油路设有过载保护；

夹爪部分与夹钳部分采用方便拆卸方式连接，方便钳口的更换。

### 6.4钳杆仰俯：

钳杆安装在平行四连杆机构的另一边上，通过一个倾斜油缸驱动使该边摆动，从而实现钳杆的仰俯；

当高压油经单向阀进入倾斜油缸的有杆腔时，钳杆实现上仰；当有杆腔内的液压油经节流阀回流到油箱时，钳杆则由于重力作用实现慢速、平稳下俯，有效降低能耗。

### 6.5夹钳夹持：

构成：夹紧油缸、拉杆、过渡接头、销轴、钳壳、钳臂、钳口等。

夹紧油缸安装在安装面板上。通过拉杆拉动夹钳钳臂，实现夹钳的夹持/松开。

夹紧油缸设有蓄能器保护。蓄能器同时具有补液、缓冲、过载保护功能。

夹爪、夹臂采用整体锻件。

夹爪分成多种形式，可根据现场产品锻造需求，匹配合适的钳口。

### 6.6夹钳旋转：

夹钳旋转机构由钳杆、旋转液压马达、旋转回转支承等构成。旋转驱动由液压马达+回转支承构成，实现正、反旋转。

### 6.7液压系统：

液压系统包括：闭式主油泵、双联齿轮泵、液控多路操作阀、操作手柄、风冷却器、升降油缸、钳头回转液压马达、车体行走液压马达、车体转向液压马达、钳头仰俯液压油缸、钳头夹紧液压油缸、液压附件和液压管路等等。

闭式主油泵用于给车体行走供给动力，设置冲洗回路，主泵有补油泵给主泵补油。

双联齿轮泵用于给钳头升降、钳口夹紧、钳头仰俯等动作供油。

各个动作都设有过载阀，当设备动作压力超过过载阀设定值时，过载阀溢流，对设备元件进行保护；

采用液控多路阀来控制钳头的升降、钳头仰俯动作，手柄为万向手柄，速度无级可调，操作十分灵活。

采用方向盘控制转向器来驱动车体回转液压马达，从而驱动车体回转动作；方向盘回转采用液力助力。

刹车系统采用盘式刹车，制动分为行车制动和驻车制动，行车制动直接使用脚踏阀控制。

液压油采用高压过滤装置给液压油过滤，过滤精度为10um；

### 6.8电气系统

车体电气系统主要包括：蓄电池、行走照明和转向灯、发动机仪表显示、发动机启动系统和空调系统供电等等。

蓄电池采用国家标准免维护蓄电池，提供24V电源给车体系统。

蓄电池给车体照明灯和转向灯、空调系统等等供电。

发动机启动系统：通过启动钥匙点火发，使蓄电池带动起动机旋转，带动发动机启动。

发动机启动后，通过发动机自带的发电机给车体提供电力和给蓄电池充电。

### 6.9发动机驱动系统

发动机系统包括：发动机总成、刹车总成、油门总成、以及仪表显示部分等组成；

发动机总成：该装出料车的动力系统来自于柴油发动机，柴油发动机直接驱动主油泵和双联齿轮泵，来给发动机提供动力。

发动机外部设置安全护罩，用于给发动机的隔热防护；并且在需要维修的部位开了维修门，散热器位置开了百叶窗。

发动机柴油速度控制采用进口的控制系统，使用油门系统直接控制车体行走的速度。

发动机刹车总成分为行车制动和驻车制动，行车制动用于车体的紧急制动，驻车制动用于车体的停止安全制动。

在仪表盘上设置水温表、机油压力表、柴油液位表、系统压力表等等，用于发动机和系统参数的显示。

### 6.10操作系统：

无轨车操作系统包括：驾驶室、座椅、发动机操作系统：多路换向阀、先导式助力手柄、液压式助力转向器（方向盘）、脚踏阀、制动阀等来完成各种动作。

驾驶室采用全封闭式，并采取隔热处理，具有良好的视野和操作空间。

驾驶室内座椅采用高档座椅。

驾驶室前端设置有仪表盘，仪表盘上能够显示发动机参数、系统压力参数、故障显示等等；发动机启动钥匙也设置在仪表盘上。

照明灯放置在驾驶室的顶部，用于给夜间室外操作照明

方向盘设置在驾驶室前端，仪表盘后端；方向盘操作角度可调。

### 6.11空调系统：

无轨车空调系统包括：压缩机、散热器、操作系统和管路等等；

空调安装在驾驶室顶端，为专用车载空调，对恶劣化境适应能力强。

压缩机安装在发动机的后端，发动机通过皮带轮提供压缩机动力。

空调的排水管引到车体底端。

空调系统的操作按钮直接在驾驶室顶部的空调面板上，操作方便。

驾驶室采用全封闭式，并采取隔热处理，内设专用空调、座椅。

该装出料车的驾驶方式与挖掘机类似，驾驶操作简单方便，安全舒适。

严格按调试大纲调试，买方人员参加调试。

# 7、供货范围及技术资料交付：

| 序号 | 名称 | 数量 (个/套) | 责任方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 买方 | 卖方 |  |
| 1.0 | 10T自驱动无轨装取料机 （夹抱式、夹持式夹钳各一副） | 1 |  | √ |  |
| 2.0 | 设备使用介质 |  | √ |  |  |
| 2.1 | 液压油 |  | √ |  |  |
| 2.2 | 润滑油(包含干油和稀油) |  | √ |  |  |
| 2.3 | 氮气 |  | √ |  |  |
| 3.0 | 现场工作的协助 |  | √ |  |  |
| 4.0 | 调试所需的冷热钢坯 |  | √ |  |  |
| 5.0 | 技术资料 |  |  | √ |  |

# 8、设备验收

8.1预验收

设备在出厂前应进行预验收，预验收合格后方可出厂。

（1）设备在制造厂进行整体安装和试车。

（2）在设备制造过程中，买方可派代表到制造厂进行设备监造，对设备的加工质量是否符合技术协议进行监督。

（3）设备出厂前，卖方将提前10天通知甲方，买方可派代表到制造厂参与设备出厂前的预验收。

（4）对重大问题双方有争议时，可提出书面意见，对方应给予书面答复，并进一步组织双方研究，妥善处理。

8.2现场签收

（1）设备运抵现场后，双方将对设备进行现场签收。

（2）在现场签收时，如发现设备有缺陷、损坏、短缺或型号规格、质量以及包装不符合规定时，双方应作好记录及问题处理协议书并由双方代表签字。

8.3调试和试车

（1）设备调试和试车由卖方负责，买方全过程参与并协助。

（2）此阶段，卖方对买方人员进行必要的培训。

8.4终验收

（1）设备终验收在设备安装、调试和试车完成后进行。

（2）设备终验收应严格按照国家及行业有关标准进行。

（3）设备各零部件的加工制造必须满足图纸和相关技术协议的要求。

（4）设备终验收合格后，双方签定终验收报告，开始计算质保期。

# 9、技术服务

9.1现场服务

9.1.1为了使设备安装、调试顺利进行，卖方应向买方派遣技术熟练、身体健康和有经验的技术人员到工作现场进行技术服务。

9.1.2卖方应任命一名技术人员为现场总代表，负责与买方现场总代表共同合作，解决有关设备设施的技术问题。

9.1.3双方现场总代表按合同要求协商确定具体的工作计划和进度安排，并付诸实施，定期协商和检查，并认真作好记录。对工作计划的任何修改需经双方现场总代表协商确定。

9.1.4在设备安装、调试、试运行期间，乙方现场技术人员应能解决技术难题，并解答买方在合同范围内提出的技术问题。

9.1.5在设备安装、调试、试运行期间，卖方现场人员食宿自理，买方提供便利。

9.2售后服务

9.2.1质保期内，设备出现质量问题由卖方到现场处理解决。质保期为终验收合格后12个月内。

9.2.2质保期外，设备出现故障或事故时，买方认为有必要时可请卖方予以技术指导和协助修理，并付给合理的劳务费。

9.2.3无论是在质保期内还是超过质保期后，卖方在接到买方故障信息后6小时内响应，24小时到达现场排除故障。

9.3人员培训

9.3.1培训包括理论培训和现场培训。

9.3.2培训内容包括：有关设备的组成、原理、结构、功能、故障诊断、使用维护注意事项和操作方法的内容。

9.3.3培训对象包括：技术人员、操作人员和设备维护人员。

# 10、其它约定

10.1其他未尽事宜，双方通过协商解决，若有变动，需以文字记录为准。