关于轧辊一批招标变更公告

原定于2018年9月27日上午9:30进行的轧辊一批的招标（招标号WHXXZG201809005ZGYP），现招标时间变更至2018年10月18日上午9:30开标，并对招标项目及技术要求做增补后汇总如下：

一、招标项目

| 序号 | 名称及规格及材质 | 数量 | 物资类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 960轧辊 65CrNiMo | 10 | A类 | 开槽 |
| 2 | 850轧辊 65CrNiMo | 10 | A类 | 开槽 |
| 3 | 850轧辊 中镍球磨铸铁辊 | 8 | A类 | 开槽 |
| 4 | 610轧辊 中镍球磨铸铁辊 | 20 | A类 | 光辊 |
| 5 | 550轧辊 中镍球磨铸铁辊 | 20 | A类 | 光辊 |
| 6 | 530轧辊 中镍球磨铸铁辊 | 30 | A类 | 光辊 |
| 7 | 440轧辊 中镍球磨铸铁辊 | 30 | A类 | 光辊 |
| 8 | 700轧辊中镍球磨铸铁辊 | 10 | A类 | 光辊 |
| 9 | 380轧辊 高硼辊 | 20 | A类 | 光辊 |
| 10 | 380轧辊 中镍球磨铸铁辊 | 50 | A类 | 光辊 |

二、具体要求

| 序号 | 轧辊规格 | 图号 | 轧辊表面硬度 HSD | 轧辊辊颈硬度 HSD | 材质 | 单重（Kg） | 单槽过钢量（吨） | 是否开槽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 960*900 | 参考4.971116.k | 35-45 | ≤45 | 65CrNiMo | 6335 | ≥10000 | 精开 |
| 2 | 850*900 | 参考4.754365.h | 35-45 | ≤45 | 65CrNiMo | 4738 | ≥10000 | 精开 |
| 3 | 850*900 | 参考4.754365.h | 53-60 | 35-48 | 中镍铬钼 球墨无限冷硬铸铁Ⅱ | 4738 | ≥6000 | 精开 |
| 4 | 610*760 | Z610-05-14 | 53-60 | 35-48 | 中镍铬钼 球墨无限冷硬铸铁Ⅱ | 2133 | ≥25000 | 光辊 |
| 5 | 530*700 | Z530-05-14 | 53-60 | 35-48 | 中镍铬钼 球墨无限冷硬铸铁Ⅱ | 1730 | ≥20000 | 光辊 |
| 6 | 550*760 | DP5295-3 | 53-60 | 35-48 | 中镍铬钼 球墨无限冷硬铸铁Ⅱ | 1600 | ≥8000 | 光辊 |
| 7 | 380*650 | WXX350B17-101-102-30-轧辊-A1-Model | 67-73 | 35-48 | 中镍铬钼 球墨无限冷硬铸铁Ⅱ | 760 | K2≥ 2000吨 K3-K4≥ 4000吨 | 光辊 |
| 8 | 380*650 | WXX350B17-101-102-30-轧辊-A1-Model | 76-83 | 35-48 | 高硼高速钢 | 760 | ≥2000吨 | 光辊 |
| 9 | 700*760 | Z700-05-17 | 53-60 | 35-48 | 中镍铬钼 球墨无限冷硬铸铁Ⅱ | 2935 | ≥35000 | 光辊 |
| 10 | 440*650 | DP994-22 | 65-78 | 32-45 | 中镍铬钼 球墨无限冷硬铸铁Ⅱ | 960kg | ≥4000 | 光辊 |

三、轧辊技术质量要求

1、轧辊尺寸公差、形位公差和表面粗糙度要求

除本协议特殊注明要求外，严格按照甲方提供的图纸加工，达到图纸要求。

2、轧辊工作层的化学成份要求：

| 轧辊规格 | 化学成份 |
| --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
| 轧辊 （球墨铸铁） | 2.90- 3.50 | 0.80-2.50 | 0.40-1.20 | ≤0.20 | ≤0.03 | 0.30-1.20 | 0.20-0.80 | 1.01-2.00 |

3、外观质量基本要求

不得有肉眼可见的裂纹、砂眼、气孔和夹杂等缺陷（尤其是辊面、传动端、及顶尖孔等）。

4、其它要求

严格按照GB/T1504-2008、GB/T1503-2008标准的规定组织生产和进行试验、检验，轧辊工作层厚度、辊身表面硬度不均匀度、抗拉强度及其它所有未注要求均应符合该标准的相关规定。

三、标志、包装、交付要求

1、轧辊交付时，为便于甲方检验轧辊硬度，应在轧辊辊身等距地磨出三个光带。

2、轧辊成品检验后，制造厂标志、辊号及代号应在非传动端面刻印。

备注：甲方要求的轧辊编号：（刻印在非传动端面——圆头）

形式：厂家代码（4位）—轧辊规格（3位）—某年某月（4位）—根数（3位）

如：湖州中杭轧辊，2018年10月生产的第1根440*650轧辊。

应标识为：

1）普通中镍轧辊标识为：HZZH—440—1810—001。

2）贝氏体轧辊标识为（“贝”-“B”）：HZZHB—440—1810—001；

3）高硼钢轧辊标识为（“高”-“G”）：HZZHG—440—1810—001；

3、轧辊成品检验后，辊径表面须涂防锈油保护并加包扎。

4、 轧辊交付时，乙方对每根轧辊须提供完整的合格证书，主要内容：供方名称、轧辊主要尺寸及公差、轧辊规格、轧辊代号（甲方要求的代号必须写）、材质牌号、化学成份、白口层、硬度、重量、出厂日期、厂技术监督部门印章等。

5、包装应满足运输、装卸要求。

6、乙方需按合同规定的进度要求将合同轧辊分批交付至甲方使用现场。

由此给各参标单位带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

2018年10月12日