芜湖新兴铸管智能抓渣行车

技

术

规

格

书

芜湖新兴铸管有限责任公司

2019.06.17

- 招标说明

为确保芜湖新兴铸管智能抓渣行车按质按量完成及项目的售后维护工作能够及时有效的顺利开展，投标人必须具有独立法人资格，且：

1、需提供主要产品针对本项目的原厂授权书和原厂质保函（原件）。

2、企业有近两年智能行车项目成功案例2个或以上者（提供合同原件及联系人、联系电话，备查）。

3、确保行车安全可靠，必须通过国家相关部门检验，提供检验合格证。

4、投标人需查看现场，对本项目现场的调试技术要求,投标人自行评估投标风险。

二、技术要求

1、总体要求

（1）稳定、可靠性：采用成熟可靠技术的产品，保证系统运行稳定。

（2）易操作性：系统操作简单、易于使用、界面友好。

（3）实时性：保证数据通讯畅通，实时更新。

（4）经济性：合理规划项目，充分利用现有设备，实现项目的最大性价比。

（5）可扩展性：系统提供多样的信息接口，拥有强大的可拓展性，方便系统扩展升级。

（6）必须符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

2、功能要求

（1）自动抓渣，可人为干预，自动手动两种模式。

（2）自动抓渣多种模式（根据不同水泵运行，水池选择性抓渣）。

（3）24h连续作业。

- 实现贴边抓料，并具有保护抓斗和墙体功能。

- 自动抓渣作业总体效率需满足现场设备正常出渣。

- 抓渣流程算法需适应各种沙型。

- 钢丝绳在抓斗闭合时，四绳时刻保持受力均匀

- 具备视频监控、照明控制等功能。

- 配备独立控制器的定位和防摇系统，防摇和定位控制用同一个运动控制器保证行车运行效率。

- 管理软件管理软件中的行车动画与实际运行保持一致，简单清晰。

- 操作画面具有参数设定画面，可用于称重、编码器等设备校准；画面具备设备参数显示，便于故障查找。

- 具备故障报警、故障回放功能、历史趋势记录，方便故障原因分析。

- 行车车载PLC与管理站之间的通讯故障检测，通讯故障时行车自动停车在当前位置保证安全。

- 行车位置检测精度：50mm

- 行车定位精度：100mm

- 称重检测精度：5%

- 地址信号频率：31KHz，50KHz；

- 通讯误码率：≤10ˉ7

3、行车主要参数

（1）额定起重量：5T

（2）跨度：10.5m

（3）起升高度：16m

（4）工作级别：A6

（5）电源：三相交流    50Hz    380V

（6）抓斗：U27型、容积2m2、水下作业、斗部打孔、带齿

（7）使用位置：水渣池，室外型

（8）操作形式：驾驶室   （不锈钢板材）

（9）行车护栏为不锈钢管材（DN50 厚度3mm）

4、主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能行车本体 | 主要参数见2.3 行车主要参数，含变频电机、称重系统、钢丝绳、动力电缆、减速机、制动器、抓斗、声光报警喇叭、限位、防撞系统设备、定位系统设备、驾驶室空调等配套设备及配套辅材 | 1 | 套 |
| 2 | 照明 | LED投射灯（120W） | 5 | 套 |
| 3 | 变频器 | S120/ABB880系列 | 4 | 台 |
| 4 | PLC系统 | S7-300或S1500 | 1 | 套 |
| 5 | 工控机软件 | WINCC7.3 | 1 | 套 |
| 6 | 工控机 | 8G内存，I7四核，2T硬盘 | 2 | 台 |
| 7 | 编码器 | 增量型编码器 | 1 | 套 |
| 8 | 通讯系统 | 含无线AP，光口电交换机等配套设备H3C | 1 | 套 |
| 9 | 监控摄像 | 200万像素、红外星光级防腐,国产一线品牌 | 6 | 个 |
| 10 | 16路硬盘录像机 | 国产一线品牌，配2块6T监控硬盘 | 1 | 台 |
| 11 | 显示器 | 24寸 | 2 | 个 |
| 12 | 监视器 | 工业级宽视角面板，适合7*24小时连续工作 42寸 | 1 | 台 |
| 13 | 操作台 | 不锈钢 | 1 | 台 |
| 14 | PLC柜 | 防雨防尘304不锈钢含空调 | 1 | 台 |
| 15 | 变频柜 | 防雨防尘304不锈钢含空调 | 3 | 台 |
| 16 | 料斗改造 | 含仓震器、配电柜等，含施工 | 1 | 项 |
| 17 | 地面PLC | 柜内元件西门子/ABB/施耐德等进口 | 1 | 套 |
| 18 | 辅材 | 线缆、支架、软管等安装调试配套辅材 | 1 | 批 |

三、其他要求

1、卖方提前对现场进行查看，提供方案含配套附属设备、设施的改造方案及要求，如：轨道、料斗......等 、改造后必须满足智能行车运行条件，卖方需对系统稳定性及完成整性负责。

2、安装调试工期不超过15天。

3、接受联合体投标，联合体允许最多2家单位联合组成。

注明：包含但不局限于清单设备，未尽设备由卖方提供所需费用列入总价，禁止使用国家电气设备淘汰目录中产品。