招 标 公 告

日  期：  2019  年6月 18 日

招标号：  WHXX2019060012CCHQLSSXT

现我公司对所需的除尘灰气力输送系统进行招标。欢迎有相关能力的企业提前来我公司招标办202报名。网上报名者，请按要求填写投标报名函，并附上相关资质及业绩，加盖公章扫描后发至石宇邮箱，名额有限，欲报从速。

凡有兴趣的合格投标人，可从我方获取进一步的信息及查阅招标文件。所有参标单位必须报名，报名截止日期为 2019年 6 月24 日 17:00 逾期不报名者将不允许参加招标。

公司招投标日期定于   2019 年6 月 27 日（星期四）上午09:30 ，在芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区招标办会议室206准时举行，请届时派代表出席。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号

开 户 行：工行环办

帐    号：1307023219000109264

电    话：0553-5698519

传    真：0553-5698520

邮    编：241002

联 系 人：石宇

邮    箱：15255329626@163.com

本次招标收取投标保证金 贰万元整（电汇，基本帐户办理），请有意参加者及时来我公司缴纳此费用及办理相关手续。如未中标，我方将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项转为履约保证金。（本公司合同供应商账户余额大于此金额的免收）

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市弋江南路72号

开 户 行：工商银行环城路支行

帐    号：1307023219000109264

招标办：    石  宇    15255329626

物资部：    汪  超    18055315236

炼铁部：    吴  轩    18955381513

工程部：    王锦秀    13003033692

详见以下附件：

- 投标人须知

- 详见附件技术要求

投 标 人 须 知

- 一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

- 投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

- 投标有效期

投标有效期应为投标截止日期。

- 投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

- 必须有加工能力和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标人必须提供下列文件和资料：

- 商务文件：

- 投标人法定代表人授权书。

- 制造商的资格（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）。

- 企业法人营业执照、税务登记（复印件）、组织代码等。

- 质量保证体系及质量认证证明、环境认证和安全认证等（复印件）。

- 生产许可证、行业许可证、有关的鉴定材料（复印件）。

- 投标人承诺函。

- 关于资格的声明函。

- 业绩及目前正在执行合同情况（包括完成情况和出现的重大质量问题及整改措施）。

- 资金状况及近三年经济行为受到起诉情况。

- 投标有效期。

- 合同履约期限。

- 投标项目的具体明细（不含报价）。

- 联合体投标人提供的联合协议。

- 技术文件：包括投标方案及其说明等。

- 价格文件：这是投标文件的核心，价格文件一份即可，必须单独密封。投标人必须编写投标报价表，设备价格为含税到厂价，并注明税率；。

- 其它文件：包括商务、技术和价格偏差表或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。对所安装的设备提土建条件相关资料。

五、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

七、投标文件的份数和签署

１.商务和技术标书各一式四份，正本一份，副本三份，商务标和技术标分开。价格文件：这是投标文件的核心，价格文件一份即可，必须单独密封。

２.投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

| 设备报价明细表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号或图号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单 重 | 总 重 | 含税单价 | 含税总价 | 制造厂或品牌 | 生产周期 | 税率 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | （T） | （T） | （万元） | （万元） |  |  |  |  |

八、投标报价

1.  投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

2. 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

3、设备的易损件（一年内的易损件，如果需另加，一年内价格不超过浮动1%）单独报价。

4.投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

九、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，袋上注明项目名称及投标人名址，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

十、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

  - 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标邀请书》要求的。

  - 投标人企业资质不全或无资质的。

  - 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

  - 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

  - 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

  - 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

  - 超过招标文件规定的项目完成期限的。

  - 附有招标人不能接受的条件的。

  - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

  - 明显不符合技术规格、技术标准要求的。

  - 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

  - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

  - 以他人名义投标的。

  - 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

  - 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

  - 其他不符合招标文件实质性要求的。

十一、投标人保证

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其卖至买方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量及交货期作出明确承诺。

十二、相关要求

1、付款方式：预付30%，到货30%，安装完毕验收合格30%，10%质保金，质保期一年；付款均为银行承兑汇票。

2、交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山区现场。

3、交 货 期：请在报价时注明最短交货期。

十三、评标标准

由评标委员会按B类物资进行评分，按分数从高到低顺序进行保留。其中价格：40分；质量：40分；资质、装备及工艺技术水平、业绩状况：10分,服务、工期及资金状况：10分。本次招标采取综合评分的方式进行评标。

十四、其他要求

1、本次招标项目为除尘灰气力输送系统一套，按报价格式及技术要求进行报价；

2、具体要求详见附件技术要求；

3、投标厂家必须提供身份证复印件

芜湖新兴铸管有限公司

2019.06.18

附件一：

芜湖新兴铸管有限责任公司

除尘灰气力输送系统

技

术

规

格

书

编制：        会签：          审核：          批准：

1、设计条件和要求

芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部现需要配料除尘、机尾除尘、1#高炉矿槽除尘3个区域共5台除尘器的除尘粉灰输送到烧结区域配料仓，原使用汽车运输，现计划改为使用气力输送的方式输送，主要条件和要求如下：

- 给料来源：除尘灰仓；

- 输送物料：除尘灰；

- 物料温度：≤70℃

- 物料参数：粒度40-100um，密度1.3-2.1t/m3

- 各区域除尘灰输送参数：

① 烧结机尾电除尘灰

- 输送能力：要求单台输送能力不小于30t/h（一、二期每天各约150t）；

- 输送距离：水平长度 一期约200m，二期约230m； 垂直高度16m；

- 一期烧结机尾电除尘卸灰点：8个（灰仓数量）；二期烧结机尾电除尘卸灰点：8个（灰仓数量）。

- 弯头数量：单线约5个。

② 烧结配料除尘灰

- 输送能力：一、二期每天各约80t；单台输送能力不小于25t/h。

- 输送距离：水平长度约150m；垂直高度 16m。

- 配料除尘卸灰点：6个（每期灰仓数量），两期共12个。

- 弯头数量：单线约9个。

③ 1#高炉矿槽除尘灰

a. 输送能力：每天约20t，单台输送能力20t/h。

b. 输送距离：a) 水平长度约500m，b）垂直高度16m。

c. 1#高炉矿槽除尘卸灰点：1个（集中灰仓）。

d. 弯头数量：单线约11个。

- 输送方式：正压输送；间断输灰。

- 接收库数量：2个（一、二期烧结各一个配料仓）

（8）输送压缩空气参数：压力0.4-0.6MPa

2、现场情况及对设备要求

2.1  布置

每台除尘器含多个灰仓，按两排布置。原则上除距离较远、灰量较低的1#矿槽除尘外，每个除尘灰仓下安装一台仓式泵。每排所有仓式泵形成一个输送单元。两排灰仓最后进入到一根主管，输送到烧结配料仓。

1#矿槽除尘器本身有集中灰仓，在集中灰仓下安装一台仓式泵，单独输送。

原则上每台除尘器不能超过一根主管。考虑到将来的改造计划，建议尽量将到配料仓的管道进行串联精简，避免连接到配料仓的管道过多。

2.2 防堵塞

为防止堵塞，每根主管道上必须有助吹排堵装置，每一套排堵助流装置包括装置本体、相关阀门、压力检测等。装置同样使用压缩空气为动力，可提前发出堵管预警，发出动作指令打开相应的阀门，压缩气体进入打断即将形成的料栓堵塞点。如异常情况导致的堵管，也可以打开相应位置的排堵助流装置，以此来疏通管道。仓泵内物料在进入管道前必须充分流化，并可控地进入管道，切防物料成团、快速地进入输送管道。

2.3 接收

烧结配料仓的除尘灰仓只有2个，每期烧结各一个。除接收上述各除尘器除尘灰外，也接收炼铁部其他区域除尘器用车载输送的除尘灰，所以输灰控制需考虑不能互相影响。单一配料仓同一时间内只能接受一台除尘器输送过来的除尘灰。

2.4 输送管道

输送管道需考虑耐磨处理，管线弯头必须使用陶瓷内衬或更高等级耐磨结构。各系统输卸灰管道弯头、三通全部采用陶瓷内衬管道，外层钢管厚度≥14mm，陶瓷层厚度不小于6mm；氧化铝含量不小于 90%，管道与陶瓷之间采用专用粘合剂进行粘接，成品内壁光滑；所有弯头和三通的入口处加长150mm 陶瓷内衬管道，出口处加长 1000mm 陶瓷内衬管道；其余输灰管道直管段采用采取耐磨措施，壁厚不小于10mm耐磨钢管。

所有承受压力大于 0.1MPa 的装置（包括仓式泵及其附件、阀门、储气罐、管道及管件等）设计、制造满足 GB150-2011 相关标准。卖方保证整体设备在车间里进行完整的功能测试，并提供详细的功能测试报告及证明文件。

要求输送管道管径合理，采取管道变径以降低物料流速，降低管道磨损。

2.5 其他

输送系统需有计量设备，能计算即时输灰量和累计输灰量以及空压风耗气量。

仓泵容积尽量大，阀门开启次数尽量少，降低故障率。

输送用气储气罐买方新建，每台除尘器使用储气罐不少于5m3。

物料输送线路上所有阀门需有耐磨处理。

3、电气控制

3.1控制概述

每台系统控制由一台组合式PLC控制柜和现场气动控制箱组成，PLC接收现场仪表的各种信号并根据程序发出相应的指令给现场气动控制箱的电磁阀，最终通过电磁阀来控制气缸动作。

由于输送到配料仓的除尘器较多，要求有一套总控系统，和配料仓料位计挂钩，当配料仓处于高料位时，不允许各除尘器进行输送。当单台除尘器进行气力输送，或者有车辆进行输灰时，不允许其他除尘器进行气力输送。

3.2控制说明

（1）控制设备包括PLC控制柜，现场气动控制柜。

（2）PLC选用国际一线品牌，配置相应的输入模块、输出模块、通讯模块、模拟量模块。

（3）为每套PLC控制器编制相应的逻辑程序，综合相应的压力信号、料位信号和程序顺序来执行相应的动作。

（4）PLC控制器收到指令，同时发出相应的指令，最后由现场气动控制箱内的电磁阀执行相应的动作，最终控制现场气动阀的开关。

（5）PLC控制柜配置有中控硬接点，可连接至中控，在中控显示各种状态以及实现中控启停。

（6）PLC控制柜可实现高压报警、低压报警、气源压力不足报警、泵满报警、泵空报警等报警功能。

（7）PLC控制柜配置触摸屏，可实现系统参数的修改和设置，也可以实现对管道助吹功能的选择。

（8）具有本柜手动、本柜自动、中控自动三种控制方式。

4、供货及工作范围

4.1供货分界面

卖方从仓式泵进料阀软连接开始供货，直至气力输送末端接收库，其中：

- 仓式泵进料方向：包含仓式泵进料阀、定制软连接、手动检修阀、气动预关阀门，同时包括供货范围内的连接法兰螺栓，不含卸料溜管等其他非标件。

- 仓式泵排气方向：包含气动排气阀、软连接及其连接法兰螺栓、排气管道。

- 仓式泵进气方向：从仓式泵流化阀、输送阀往仓式泵方向全部设备，包含配件、阀门、配管、弯头及其连接法兰螺栓等。买方负责购置储气罐，配置气源管道至仓式泵旁边。

- 仓式泵出料方向：包含变频输送给料装置、出料阀、软连接、管道清灰装置及其连接法兰螺栓，及输送管道、助吹气源管道和末端接收库收尘、耐磨弯头。

- 电气：包含PLC控制柜和现场气动控制箱。控制线缆、动力电缆、通讯电缆以及桥架等买方自备。

4.2 工作范围

（1）负责气力输送的工艺设计、相关的计算。

（2）负责派专业技术人员现场指导设备的安装和调试，并负责培训相关人员。

（3）质保期内免费售后服务。

5、质量、性能及寿命保证

（1）卖方保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并对由于制造及材料缺陷而产生的故障负责。

（2）卖方所交产品的数量、规格、型号、质量等不符合同规定的，由卖方负责包换或包退，并承担调换或退货而支付的实际费用。因调换逾期者按逾期交货处理。

（3）在质保期内卖方收到通知应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）交货时卖方应提供产品质量合格证明给使用方。

（5）卖方提供的管道和弯头正常使用寿命不低于1年，阀门正常使用寿命不低于2年，泵体寿命不低于5年，电气元件寿命不低于1年。

6、技术资料和文件

6.1卖方提供的主要技术文件

6.1.1按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便买方设计的要求。

6.1.2提供完整的技术文件。

6.2签订合同卖方需提供的主要技术文件

·设备外形图及荷载分布图；

·切换阀外形图、接口尺寸图等；

·气力输送系统及输送管道施工图；

·气力除灰系统控制说明、控制系统详细配置清单等资料；

·供货清单；

·备件表；

·满足设计单位施工图设计的其它详细资料。

6.3 卖方供货时随机提供的资料：

·设备总装配图；

·设备安装、运行使用说明书；

- 厂家要求：

7.1 投标厂家需要提供不少于700米的气力输送业绩；

7.2 投标厂家在烧结范围内的业绩项目不得少于30次；