激光雕刻机招标技术资料

一 技术规格说明书及卖方设备材料供货清单

  - 基本生产条件描述

(1)项目概况

新兴铸管芜湖有限公司拟在新管件自动线前端安装一套激光标刻系统用于标刻质量追溯号等信息。

- 实体刻凹字。

- 喷印在砂芯预设位置

- 满足单箱最多四件的标刻要求

- 最大标刻范围800x800

- 主要工艺参数

小线激光雕刻参数：标刻产品：砂芯；打印要求：实体；标刻方式：静态；标刻内容：英文、数字；字高：10-15mm；字深：1.5mm；刻号位数：5位；位置精度：±1mm；单件刻号速度：3秒；模型板总体刻号速度<=6秒；激光头距砂箱距离不得少于600mm。

具体参数：

| 激光功率 | 103W |
| --- | --- |
| 激光重复频率 | 1.2KHz—25KHz |
| 激光波长 | ＞1000um |
| 打标范围 | 800×800mm（标配）范围可选 |
| 最小线宽 | 0.1mm |
| 最小字符 | 1mm |
| 最高打标速度 | 7000mm/s |
| 最高打标深度 | 2.3mm（试材料而定） |
| 重复精度 | ±0.01mm |
| 字符种类 | 中、英文字符，数学符号（chinese/english character,number） |
| 电力需求 | 220∨（±10%）/50Hz/15A |
| 总功率 | 1500W |
| 冷却方式 | 风冷（Wind cooling） |

激光机主要配置：

| 项目 | 规格 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激光器 | 100W光纤激光器 | 进口品牌 | 进口模块 |
| 振镜 | ≤9000mm/s |  | 3D动态聚焦，高速精准，速度可调，进口激光头 |
| 场镜 | 800mm*800mm |  | 范围可选 |
| 打标卡 | 专用打标卡 |  | 3D动态软件，终身免费升级 |
| 激光电源 | 48V 1000W | 进口品牌 | 寿命长 |

1.2.2 电气自动化

| 1.2.2.1 | 电控系统 采用PLC控制； PLC与伺服之间采用总线通讯； 数显电流表输出标准4-20mA电流信号至PLC模数转换模块； 具备以太网接口 |
| --- | --- |
| 1.2.2.2 | 系统分手动、和自动两种操作方式， 设有集中控制台与分控台， 集中控制台。 |

1.2.3 激光雕刻软件

激光雕刻软件要求使用oracle数据库存储数据，并开通两个数据接口（作业计划接口、刻号实绩履历接口）与MES系统对接。具体要求如下：

1）激光雕刻软件从MES系统作业计划接口表中读取当班作业计划；

2）根据当班作业计划进行管号雕刻，并记录履历存入刻号实绩履历接口表中；

3）MES系统从刻号实绩履历接口表中读取数据，完成交互。

4）激光雕刻电脑要使用双网卡。

1.3 总体性能：

| 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理能力 | 米/分钟 | 300 |  |
| 设备外形尺寸(L×B×H) | mm | ≤500×1900×1200 |  |
| 装机功率 | kW | ≤2.5 |  |

1.4示意图

方案图：

功能特点

- 伺服导轨：精密型导轨，移动精度可达到0.2mm,全密封型可防尘，最大负载50KG

- 移动系统：可跟据产品种类储存适应各种产品打印的运动程序，打印时只需在人机界面上选用产品编号，即可自动调出相对应的程序.

1.5、设备和材料的设计、制造及检验标准

设备的设计、制造、安装、调试、检验中卖方执行下述标准及国家的其它强制标准。

盘箱柜设计规范

- 机柜要求，机柜门：2.0mm，侧板：1.5mm，安装板：2.5mm；

2. 室内机柜防护等级：IP20；室外机柜防护等级：IP54；

| GB 191-1990 | 包装储运图示标志 |
| --- | --- |
| GB 9969.1-1988 | 工业产品使用说明书 总则 |
| GB/T 13306-1991 | 标牌 |
| GB/T 13384-1992 | 机电产品 包装通用技术条件 |
| GB/T 5226.1-1996 | 工业机械电气设备 第一部分：通用技术条件 |

3. 色标：RAL 7035 pebble-grey。