# 芜湖新兴铸管有限责任公司

铸管部无组织排放治理项目

活动除尘罩系统

# 技

# 术

# 文

# 件

# 编制：     审核：     会签：     项目负责：     批准：

# 2021年04月

# 1.概述

本项目为铸管部无组织排放治理项目活动除尘罩系统。

为实现对现场烟尘的有效捕集，且不影响生产工艺，对两处产尘点安装活动除尘罩进行有效捕集治理。包括水冷电炉处更换旋风除尘罩（需投标方优化改善）；热模离心机扇形包处新增翻转除尘罩，详见附图1-4。为满足工艺及现场需求，热模电炉区域需更换三套电炉旋转保温盖，详见附图5。

（1）本次招标内容包含现场利旧设备，需投标单位现场勘察。

（2）结合生产实际工况，对产尘点进行烟尘捕集。

（3）由投标方根据现有旋风除尘罩除尘效果进行优化，改善旋风除尘罩中不足之处，并详细设计新上旋风除尘罩，根据现场，利旧现有设施。

（4）由投标方与招标方充分沟通后，依据现场情况进行除尘罩及旋转保温盖的合理设计及制作。

# 1.1设计原则

（1）旋风除尘罩与现有电炉配合良好，设计安全可靠、经济实用、操作简单；

（2）翻转除尘罩与热模离心机处现场封闭机构及工艺设施配合良好，设计安全可靠、经济实用、操作简单；

（3）电炉旋转保温盖与现有电炉配合良好，设计安全可靠、经济实用、操作简单；

（4）以最经济的投入取得性价比最佳的效果，维修成本低。

# 2. 供货范围

（1）水冷电炉旋风除尘罩6套：5套15吨，1套30吨。每套旋风除尘罩含壳体、旋转机构、驱动机构、基础支撑、液压系统、控制系统等全套设施。主要处理产尘工艺为：加料车加料、天车兑铁、铁水保温、电炉出铁等四个部分，见附图1-3。

（2）热模离心机翻转除尘罩2套：每套翻转除尘罩含壳体、旋转机构、驱动机构、基础支撑、油、液压系统、控制系统等全套设施。主要处理产尘工艺为：天车兑铁、扇形包扒渣等两部分，见附图4。

（3）热模电炉旋转保温盖3套：均为15吨，每套含旋转机构、驱动机构、基础支撑、液压系统、控制系统等全套设施，主要处理产尘工艺为：加料车加料、兑铁车兑铁、铁水保温、电炉出铁等四个部分。见附图5。

（4）主要参数

| 序号 | 项 目 | 规格或要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水冷电炉旋风除尘罩 |
| 1 | 产品名称 | 中频炉配套旋风收尘炉盖 | 最大开度约 85-90° |
| 1.1 | 型号 |  | 连接风管具体见后续设计图纸 |
| 1.2 | 数量 | 6套 | 以招标方要求为准 |
| 1.3 | 适配中频炉规格 | 15T /30T | 根据 15T/30T电炉设计 |
| 1.4 | 主体结构 | 焊接钢制壳体 | 以最终设计为准 |
| 1.5 | 驱动方式 | 液压油缸液压传动 | 招标方提供液压站 |
| 1.6 | 炉盖连接方式 | 与电炉旋转轴同轴法兰连接 | 以最终设计为准 |
| 1.7 | 炉口中心耐火炉盖配置 | 圆形炉盖 | 耐火材料及修筑招标方负责 |
| 1.8 | 外形尺寸 （仅供参考） | 长 3800*宽 3600*高 2200mm | 最终以图纸设计为准 |
| 1.9 | 收尘效果 | 在保证风量及接口风压前提下 收尘效果尽量达到最佳； | 旋风收尘炉盖出口温度低于150°，接口风压不小于 1200pa，接口管径Φ900mm |
| 1.10 | 操控工作工位 | 在限制范围内的任意位置停留 | 炉盖操作杆安装于电炉操作站 |
| 1.11 | 炉盖连接支风管 | 不影响电炉倾翻各动作 | 只含炉盖本身管道 |
| 1.12 | 面漆 |  | 耐热银粉漆 |
| 二 | 热模离心机翻转除尘罩 |
| 2 | 产品名称 | 翻转除尘罩 | 最大开度约85-90° |
| 2.1 | 数量 | 2套 | 以招标方要求为准 |
| 2.2 | 规格参数及外形尺寸 | 见附图标注 | 以实际图纸为准 |
| 2.3 | 主体结构 | 焊接钢制壳体 |  |
| 2.4 | 驱动方式 | 液压油缸液压传动 |  |
| 2.5 | 连接方式 | 与除尘管道同轴法兰连接 | 以最终设计为准 |
| 2.6 | 操控工作工位 | 在限制范围内的任意位置停留 | 操作杆安装于离心机平台近 |
| 2.7 | 连接支风管 | 不影响电炉倾翻各动作 | 只含翻转除尘罩本身管道 |
| 2.9 | 面漆 |  | 耐热银粉漆 |
| 三 | 热模电炉旋转保温盖 |
| 3 | 产品名称 | 旋转保温盖 | 左右旋转 |
| 3.1 | 数量 | 3套 | 以招标方要求为准 |
| 3.2 | 规格参数及外形尺寸 | 见附图标注 | 以实际图纸为准 |
| 3.3 | 主体结构 | 焊接钢制壳体 |  |
| 3.4 | 驱动方式 | 液压油缸液压传动 |  |
| 3.5 | 操控工作工位 | 在限制范围内的任意位置停留 |  |
| 3.6 | 面漆 |  | 耐热银粉漆 |

# 3. 工艺路线及除尘要求

### 3.1 水冷电炉旋风除尘罩工艺路线

1)天车吊运铁水包对电炉进行兑铁水，兑铁过程中，铁水包、铁水浇灌及电炉均产生大量烟尘，烟尘速度较大。此处由天车除尘罩与旋风除尘罩配合进行捕捉收集。旋风除尘罩向后打开一定角度，保证铁水包兑铁不受影响。

2)加料车加废钢时，加料车、废钢落料及电炉处均产生烟尘，此时由旋风除尘罩负责烟尘捕捉收集。旋风除尘罩向前打开一定角度，不得影响加料车加废钢，同时旋风除尘罩罩住加料车，防止烟尘从加料车处外溢。

3)铁水保温时，旋风除尘罩完全包裹住电炉，并留有一定缝隙保证有自然风进入。

4)电炉出铁时，电炉与旋风除尘罩同时向前倾翻，旋风除尘罩打开一定角度，保证铁水顺畅倒入球化包中。同时旋风除尘罩前端罩住电炉出铁嘴，防止烟尘自前端外溢。

### 3.2 热模离心机翻转除尘罩工艺路线

- 天车吊运球化包对扇形包进行兑铁水，兑铁过程中，球化包及扇形包处均产生大量烟尘，烟尘速度较大。此处由翻转除尘罩进行捕捉收集。在不影响球化包兑铁的过程中，翻转除尘罩向上打开一定角度，尽量靠近球化包。

2)扇形包扒渣时，翻转除尘罩保持水平角度，形成顶部收尘。

3.3 热模电炉旋转保温盖工艺路线

- 铁水保温时，旋转保温盖合上。

- 其他工况下（天车兑铁、加料车加废钢、扒渣、电炉出铁等），保温盖旋开，不得影响生产工艺操作。

- 保温盖形式及要求见附图5。

# 4.设备技术要求

# 4.1水冷电炉旋风除尘罩

（1）设计时，招标方应提供电炉的详细尺寸总图，保证炉盖与电炉尺寸配合；

（2）招标方负责液压阀台、电源等设施；

（3）投标方提供旋风除尘罩套全套设备，并负责指导安装、调试；

（4）液压站利旧，投标方负责新上除尘罩与液压管道、阀台的连接；

（5）结构部分（共计5大部分）

1）大臂：包含炉盖本体烟道、大臂油缸、回转结构、油缸防护板、连接件；

2）小臂：包含炉盖顶罩、保温护盖、小臂油缸、油缸防护板；

3）收尘管道：与炉前收尘支风管连接；

4）油路控制：包含阀台、操作台至炉盖油缸（需耐高温）的管路及防护装置等。

# 4.2热模离心机翻转除尘罩

（1）设计时，由招标方提供翻转除尘罩外形尺寸及安装位置，除尘罩收尘口形式由招、投标双方共同确认；

（2）由投标方提供翻转除尘罩的设计荷载；

（3）投标方提供翻转除尘罩全套设备，除尘罩含翻转机构、管道对接部分、支撑基座等全套设施，并负责指导安装、调试；

（4）驱动装置（含控制系统）均由投标方负责设计、指导安装及调试，招标方负责提供动力源。

（5）利旧现有热模离心机液压站，投标方需配套液压阀台及管路系统。

# 4.3热模电炉旋转保温盖

（1）热模电炉区域现场有旋风罩，需拆除，利旧原有液压站，增加三个旋转保温盖；

（2）尺寸和旋向如附图五所示；

（3）现有三个炉壳是应达15t电炉，炉口直径∅1372；

（4）不得影响后方加料车的加料；

（5）设备投入制作前需由招标方会签。

（6）油路控制：包含阀台、操作台至炉盖油缸的管路及防护装置等。

# 5、液压系统技术要求

# 5.1液压系统要求

- 工作介质：脂肪酸脂。

- 工作介质的污染等级：≤NAS7级。

- 胶管采用外钢丝编制层内钢丝编织胶管，胶管外部配玻璃纤维防火套管。

- 液压缸按冶金用CD系列标准型号设计和选型。活塞及活塞杆的主要尺寸Ø符合标准DINISO3320要求，液压缸的密封件全部采用重载密封或V组密封。

- 液压系统油液压缸、阀组所有结合面和接头处密封件采用进口密封件。

# 5.2管道布置

设备的液压管道及管件选用不锈钢材质（304）。

所有液压管道变径、三通需提供插入焊接式管件。

所有液压管道工作压力应满足250bar以上。

所有液压管接头及SAE法兰需选用重型系列。

各类管接头和胶管需选用24°锥系列。

# 5.3液压系统设计型号

| 序号 | 类别 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压阀 | 进口品牌 | 其中比例阀必须采用4WRTE系列 |
| 2 | 阀台上所用管件 | 进口品牌 | 全部采用不锈钢的，材质：304 |
| 3 | 高压胶管、高压球阀等 | 进口品牌 | 全部采用24°锥 |

- 电气系统技术要求

现场配套操作箱和液压阀台端子箱到电气执行元件和电气检测元件之间的线缆均为卖方方供货。

现场配套操作箱和液压阀台端子箱，具备就地、远程控制功能。

# 7、双方设计范围供货分交

# 7.1设计分交

# 7.1.1  招标方负责

（1）土建基础设计。

（2）负责总电源接至投标方总配电柜；投标方系统内所有用电取自总配电柜。

（3）招标方负责提供除尘风量、已有旋风除尘罩、翻转除尘罩、除尘管道系统等有关资料，并对所需的除尘罩给出合理的方案。

（3）招标方负责对除尘罩的外形、结构形式及收尘口形式进行审核。

# 7.1.2投标方负责

（1）投标方对铸管部无组织排放治理的设计性能负责，现场条件的调研及相关资料的复核，确保所提供设备与现场配合的准确性，同时严格按照招标方时间节点要求按时提供设备基础条件以及其他相关技术资料。

（2）铸管部无组织排放治理与其它设备的连接信号及其它能源接点由投标方提出详细的设计条件。

（3）投标方负责总配电柜及以下所有电气设备。

# 7.2  供货分交

# 7.2.1 招标方负责

（1）设备涉及基础预埋件招标方提供。

（2）招标方负责土建基础施工。

# 7.2.2 投标方负责

（1）负责本规格书所描述活动除尘罩系统的功能范围内所有设备包含安装支架、平台、的供货、指导安装，调试，明确注明属招标方供货的除外。

（2）负责电控系统供货。（包括控制线缆、动力电缆、通讯电缆以及桥架及电气辅材）

（3）投标方负责设备的指导安装，调试。

# 7.3 供货分交表                                    （B：招标方，S：投标方；）

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 单位 | 基本信息 | 基本设计 | 详细设计 | 供货 | 安装 | 调试 | 现场指导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷电炉旋风除尘罩 | 6 | 套 | B | S | S | S | B | S | S |  |
| 2 | 热模离心机翻转除尘罩 | 2 | 套 | B | S | S | S | B | S | S |  |
| 3 | 热模电炉旋转保温盖 | 3 | 套 | B | S | S | S | B | S | S |  |
| 5 | 液压阀台、管路 |  | 配套 | B | S | S | S | B | S | S |  |
| 6 | 电控系统 |  | 配套 | B | S | S | S | B | S | S |  |
| 7 | 电缆 |  | 配套 | B | S | S | S | B | S | S |  |

# 8、资料交付

8.1资料交付及要求

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于设计的资料图 |  |  |
|  | 设计审查 | 合同签订3天内 |  |
|  | 土建基础资料图 | 合同签订7天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
|  | 介质接点资料图 | 合同签订7天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
|  | 电气及自动化提资图（含电气装置表） | 合同签订7天内 | DWG电子版+蓝图2套 |
| 2 | 设备 |  |  |
|  | 总布置图 | 合同签订20天内 | 蓝图9套，电子版（DWG） |
|  | 安装总图（含装置重量）、部件图 | 合同签订20天内 | 蓝图9套，电子版（DWG） |
|  | 液压原理图、液压装配图 | 合同签订20天内 | 蓝图9套，电子版（DWG） |
|  | 备件图 | 装置交货时 | 蓝图2套，电子版 |
|  | 主要外购件清单 |  |  |
|  | 消耗件、易损件清单 |  |  |
| 3 | 公辅介质施工图 |  |  |
|  | 压缩空气、水等介质施工图 | 合同签订20天内 | 蓝图9套，电子版 |
|  | 液压布管图 | 合同签订20天内 | 蓝图9套，电子版 |
| 4 | 电气及控制 |  |  |
|  | 电气原理图 | 合同签订20天内 | 蓝图9套，电子版 |
|  | 电气及自动化系统施工图（含电缆表） | 合同签订20天内 | 蓝图9套，电子版 |
|  | PLC编程 | 调试完成后 | 电子版，不能有任何加密 |
| 5 | 装置相关资料 |  |  |
|  | 最终装置的使用说明书和功能描述 | 装置交货时 | 电子版（word） |
|  | 各种培训资料、操作、维护、检修、安全说明书 | 装置交货时 | 纸版、电子版（word） |
|  | 质量检验书和质保书 | 装置交货时 | 纸版 |

注：

1.所有日期均指日历日。

2.投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

4.投标方涉及第三方专利和其他知识产权纠纷的，由投标方自行负责，与招标方无关。

# 9、随机备件

- 随机自带足够耗材及部分易损件，包括价值较高的损耗件，确保满足单体调试、联动调试直至热试车结束。

- 安装和调试使用的非标工具要配置齐全。

- 请投标方列出易损件清单及单价以及推荐数量（1年），签订合同后供需双方确定。

# 10、设备验收

（1）经双方会审投标方全套设备图纸，签字后开始制造。

（2）出厂前投标方对产品进行试验和检查，产品的检查、试验及验收文件均由招标方确认，列明项目、程序、方法、标准、使用仪器以及有关条件，保证各项试验及验收按时进行，检测结果经招标方确认合格后设备方可进行包装发运。

（3）产品的检查、试验及验收所需仪器、仪表、工具均由投标方提供，并应能满足试验、验收的要求。

（4）需提供该产品出厂检验报告及质量合格保证凭证、主要部件合格证书。仪器仪表提供第三方计量合格证书，其验收应按产品说明书及有关技术文件、质量标准进行；

（5）按照合同规定区间段进行验收。

（6）验收项目全部完成并符合标准后，做出验收记录，经双方代表签字生效，生效后进入质保期。

# 11、质量保证

（1）最终验收合格后整机1年，电气系统2年。

（2）投标方自产品验收正式交接后至质量保证期结束前，应无偿为招标方提供售后服务。在设备寿命期内，投标方应提供技术支持、维修支持并以优惠价格提供备件。在保修期内凡是质量问题均由投标方负责。

（3）在保修期内投标方应在接到招标方通知的1个工作日内作出响应，2个工作日免费修复或更换有故障的零部件（更换后的零部件即更换完成之日起按照上述质保期执行）以保证设备恢复正常运行。投标方应派遣身体健康、技术熟练能胜任工作的服务人员售后服务，快速解决设备使用中出现的任何问题，最大限度地保证设备的正常使用。

（4）在正常使用状态下，凡因质量问题引起的损失和操作者的伤害事故，一切损失由投标方承担。

（5）质保期满后或者保外，投标方应保证对设备的备件、易损件按约定的报价优惠供应。

# 12、技术服务与培训

（1）投标方免费为招标方培训设备生产操作、维护技术人员。

（2）培训内容：设备的使用常识、技术原理和维护知识，掌握处理一般故障的基本技能；培训时间： 一周（双方协商确定）。

（3）培训步骤：a.在招标方生产现场学习设备的基本构造原理及组装技术； b.在招标方生产现场学习设备的基本使用方法；c.招标方派人参与所购设备的安装和调试，了解设备的工作原理、日常维保、一般故障排除方法。

# 13、应标文件要求

（1）应标书。

应标书应按照本文件章节和结构书写，便于对比技术差异。

应标书应充分描述标的装备技术特点、先进性和技术亮点。

应在本文件基础上增加技术差异条款。

（2）图纸。招标时必须提供，用于辅助讲解。

设备平面布置图、立面图。

（3）投标方所生产类似设备的成熟案例（含使用厂家或公司名称）。

（4）技术方案及设备简图，主要控制部分的结构说明和计算过程说明。

（5）机械、液压、电气控制、设备安装图、安全防护等图纸。